Билет № 1

ООО «ИКЦ «Запсиб-Экспертиза»

654080, г. Новокузнецк, пр-т. Дружбы, д. 58

_______________________________________________________________

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ Практический этап профессионального экзамена по оценке квалификации |
| --- |
| Профессиональная квалификация: | «Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики» Уровень квалификации 5 |
| Профессиональный стандарт: | «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля» Приказ Минтруда России от 25.12.2013, №1123н |
| Фамилия Имя Отчество соискателя: |  |
| Место выполнения задания: | г. Новокузнецк, ул. Балочный тупик, дом 2, корпус 10 (ЦОК ООО «ИКЦ «Запсиб-Экспертиза» основание соглашение №0416) |
| Дата ___________ | Время на выполнения задания – не более 90 мин. | Начало _____ | Окончание ____ |
| Вы можете воспользоваться: | - Профессиональным стандартом «Специалист по оборудованию диспетчерского контроля»; - ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; - ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования»; инструкция диспетчерского оборудования; - Технической документацией на лифты; - Комплектом слесарного инструмента; - Комплектом электроизмерительных средств; - Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов); - Средствами индивидуальной защиты. |
| Экзаменационный билет |
| Задания практического этапа профессионального экзамена |
| № задания | Содержание задания |
| 1 | Укажите состав работ по техническому обслуживанию оборудования и линий связи которые Вы выполняете в качестве электромонтером ДО и ТА (подчеркивается техническим экспертом): Ежемесячное, Ежеквартальное, Полугодовое, Ежегодное (не реже 1 раза в год): Внешний осмотр оборудования на наличие повреждений и загрязнений Очистка внешних поверхностей Проверка температурного режима по косвенным признакам Регулировка параметров Проверка соединений Проверка элементов защитного заземления Проверка крепления кабельных трасс к поверхностям несущих конструктивным элементам зданий Проверка целостности внешних покровов кабелей, проводов, шнуров Проверка качества громкоговорящей связи на стороне пользователя Очистка внутренних поверхностей устройств Настройка программного обеспечения Проверка крепления устройств к поверхностям несущих конструктивных элементов зданий Замена неисправного оборудования (без разбора) Замена внутренних плат устройств Осмотр жил кабелей у корня разделки на предмет окисления Проверка клеммных соединений Осмотр и заделка вводов через стены и перекрытия Замена компьютерной клавиатуры и мыши. Замена монитора и системного блока диспетчерского пульта Замена принтера Замена микрофона, динамика и кнопки вызова переговорного устройства Условия и указания выполнения задания: Излагается в устной форме с фиксацией (подчеркивание) и с указанием регламентированных требований руководства по эксплуатации системы диспетчерского контроля лифтов (СДКЛ) к условиям эксплуатации лифтов, инженерного оборудования Критерии оценки: Наиболее полное перечисление функции системы диспетчерского контроля лифтов (СДКЛ), технологических операции и правильное использование требований руководства по эксплуатации в условиям (мах. балл) 40 баллов/ 100% Снижение за: а) несоответствие выполняемых работ по техническому обслуживанию оборудования и линий связи СДКЛ б) неграмотное использование руководства по эксплуатации СДКЛ Результат снижения: Неудовлетворительный ответ 0 баллов/% Наиболее полное перечисление функции системы диспетчерского контроля лифтов (СДКЛ), технологических операции и правильное использование требований руководства по эксплуатации в условиям (мах. балл) 40 баллов/ 100% |
| Оценочный лист с применением коэффициентов значимости критериев № п/п Критерии оценки выполнения задания Мах. баллы/% за хорошее выполнение Коэффициент значимости (весовой коэффициент) (баллы/%) хорошо (100% от мах.) удовл. (80% от мах.) неуд. (0%) 1 Рациональное с соблюдением требований законодательства о труде составление графика работы диспетчеров (мах. балл) 40 2 Наиболее полное расшифровка сигналов и показаний приборов, приходящих на диспетчерский пульт (мах. балл) 30 3 Порядок ведения учета выявленных неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля (мах. балл) 30 Итого: 100 Всего: |
| Оценка результатов выполнения задания: | Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов) |
| Результат практического этапа экзамена | _________________ сдан/не сдан Эксперт: _________________ (подпись) _____________________ (Фамилия, Инициалы) |
| С результатом экзамена ознакомлен соискатель: _________________ ______________________ (подпись) (Фамилия, Инициалы) |